## Slide 1: REDES NEURONALES RECURRENTES DE PRIMER ORDEN APLICADOS A SISTEMAS DINÁMICOS.
L. J. Ontanon-Garcia 1 D. A. Magallón-García 1
1 CARAO, UASLP.

## Slide 2: Muchos de los sistemas que intentamos comprender, se rigen por dinámicas que no podemos modelar por completo.

## Slide 3: ¿Y si pudiéramos identificar un sistema caótico... sin ecuaciones, sin modelos, solo a partir de su comportamiento?

## Slide 4: Índice
Introducción a las redes neuronales
Redes neuronales recurrentes para la identificación de sistemas dinámicos
Identificación de sistemas caóticos con redes neuronales recurrentes
Aplicación a robots diferenciales
Conclusiones

## Slide 5: 1.1 Sistemas dinámicos

## Slide 6: ¿Qué son los SD?
Stephen Wolfram, A New Kind of Science (2002). Wolfram Media
El problema de los dos cuerpos (Tierra y Sol)
  Kepler 1609
  Isaac Newton 1687
El problema de los tres cuerpos (Tierra Luna y Sol)
  Isaac Newton 1687
  Henry Poincaré 1890 Superficies de Poincaré

## Slide 7: Pero, ¿en donde los encontramos?

## Slide 8: Sistemas caóticos
El clima

## Slide 10: Características de los sistemas

## Slide 11: Sistemas caóticos
Edward Lorenz – 1963
  Sistema de Lorenz
  Mariposa de Lorenz

## Slide 12: Sistemas caóticos
Periodicidad - Caocidad

## Slide 14: Rössler System
Wikipedia contributors. (2025, July 5). Rössler attractor. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 23:56, October 25, 2025, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B6ssler_attractor&oldid=1298913303

## Slide 16: Differential Robot

## Slide 17: 2. Introducción a redes neuronales (RN)

## Slide 18: Aprendizaje profundo: redes neuronales artificiales
Inspirado en modelos neuronales biológicos
Estructuras compuestas por redes de neuronas
Procesa información de múltiples entradas como sinapsis
El algoritmo se entrena a sí mismo a lo largo de épocas

## Slide 19: Historia de RN (I)
El artículo de Turing, "Sobre los números computables", utilizaba "neuronas" booleanas de dos estados similares.
McCulloch-Pitts analizó redes de neuronas artificiales idealizadas y demostró cómo podían realizar funciones lógicas simples.
El taller de Dartmouth fue organizado por Marvin Minsky y John McCarthy, con el apoyo de los científicos sénior Claude Shannon y Nathan Rochester.
El perceptrón, una red neuronal de una sola capa, fue presentado por Frank Rosenblatt.
McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115-133.
Wikipedia contributors. (2026, April 15). History of artificial intelligence. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 23:52, April 16, 2026
1930’s
1940’s
1950’s
1960’s

## Slide 20: Historia de RN (II)
Las redes recurrentes se utilizaron ampliamente para memorias asociativas y problemas de optimización tras el trabajo de Hopfield.
Uso para el reconocimiento de patrones temporales con modelos de Jordan.
Algoritmos de aprendizaje general: Williams, Zipser, y Pineda detallaron algoritmos específicos para redes neuronales recurrentes (RNN) de ejecución continua o generales.
Aplicación a sistemas dinámicos: Funahashi, Narendra y Parthasarathy, Kosmatopoulos.
Kosmatopoulos, et. Al. (1995). IEEE transactions on Neural Networks, 6(2), 422-431.
Funahashi, K. I. (1989). Neural networks, 2(3), 183-192.
Kumpati, S. N., & Kannan, P. (1990). IEEE Transactions on neural networks, 1(1), 4-27.
1970’s
Early
1980’s
Late
1980’s
Early
1990’s

## Slide 21: Procesos en redes neuronales
Aprendizaje
  Propagación hacia adelante / Propagación hacia atrás
  Activación: lineal, sigmoide, tanh, softmax, ReLU
Validación
  Análisis de errores
Predicción
  Estimación de valores - pronóstico

## Slide 22: 1.1 Estructura de RN

## Slide 23: Estructura de Redes Neronales
Avijeet Biswal. “Top 10 Deep Learning Algorithms You Should Know in 2023”. https://www.simplilearn.com/

## Slide 24: Algunos algoritmos de aprendizaje profundo
Perceptron Multicapas (MLPs)
Neural networks and deep learning. Vol. 25. San Francisco, CA, USA: Determination press, 2015.

## Slide 25: Algunos algoritmos de aprendizaje profundo
Redes neuronales convolucionales (CNNs)
Neural networks and deep learning. Springer, 10(978), 3.

## Slide 26: Algunos algoritmos de aprendizaje profundo
Redes neuronales de memoria a largo y corto plazo (LSTM)
Redes neuronales recurrentes (RNN)
Neural networks and deep learning. Springer, 10(978), 3.
Lipton, Z. C., Berkowitz, J., & Elkan, C. (2015). A critical review of recurrent neural networks for sequence learning.
Many to One
Many to Many

## Slide 27: 1.2 Funciones de activación

## Slide 28: Funciones de activación
linear, sigmoid, tanh, softmax, ReLU
Wavelets
Combinación de redes neuronales sigmoideas y análisis de ondículas.
Permite aproximar procesos no lineales deterministas con poco conocimiento y sin suposiciones sobre los sistemas.
Wavelet neural networks: with applications in financial engineering, chaos, and classification. John Wiley & Sons, 2014.

## Slide 29: 3. RN recurrentes para la identificación de sistemas dinámicos

## Slide 30: ¿Qué hacen las RNN?
Modelan sistemas dinámicos arbitrarios distribuyendo componentes dinámicos a lo largo de la red
Lo que les permite aproximar el comportamiento de entrada-salida de sistemas generales cuyas trayectorias de estado permanecen dentro de un conjunto compacto.

## Slide 31: ¿Qué son las RNN en el concepto de sistemas dinámicos?
Arquitecturas que incorporan de forma natural elementos dinámicos en forma de conexiones de retroalimentación.
El historial de estado de cada unidad o "neurona dinámica" suele estar determinado por una ecuación diferencial o de diferencias finitas.
Una RNN es en sí misma un sistema de retroalimentación dinámico no lineal.
Kosmatopoulos, et. Al. (1995). IEEE transactions on Neural Networks, 6(2), 422-431.
Funahashi, K. I. (1989). Neural networks, 2(3), 183-192.
Kumpati, S. N., & Kannan, P. (1990). IEEE Transactions on neural networks, 1(1), 4-27.

## Slide 32: Posibles aplicaciones
Identificación de sistemas: Modelado e identificación del comportamiento de entrada-salida de sistemas o plantas no lineales desconocidos.
Control adaptativo: Uso de redes neuronales recurrentes (RNN) como controladores para asegurar que una planta no lineal siga la salida de un modelo de referencia estable.
Robótica: Identificación de la dinámica y control de manipuladores robóticos, como sistemas robóticos de n grados de libertad.
Reconocimiento de patrones temporales: Aplicaciones en el reconocimiento de voz (identificación de vocales, consonantes y dígitos) y otras señales espaciotemporales.
Memoria asociativa y optimización: Almacenamiento de patrones y resolución de problemas complejos de optimización matemática.

## Slide 33: Identificación de sistemas
Es el proceso de construir un modelo matemático, específicamente utilizando una red neuronal, para representar el comportamiento de entrada-salida de un sistema dinámico no lineal desconocido, a menudo denominado "planta".

## Slide 34: Aprendizaje recurrente en tiempo real o RTRL
La capacidad de modificar los pesos mientras la red está en funcionamiento, en lugar de esperar a que finalice un intervalo de entrenamiento o "época" definido con precisión.
Los pesos se incrementan en cada paso de tiempo en función de las discrepancias entre los resultados deseados y los reales.
Permite entrenar comportamientos de duración indefinida.

## Slide 35: 4. Identificación de sistemas caóticos con RNN

## Slide 36
Notes: 2) The following diagram describes the purpose of this work; the identification of a chaotic system will be implemented via an artificial neural network. Once the neural identification of the systems has been carried out, the time series can be reproduced, as well as the projection of the states of each system through the neural network.

## Slide 37: Red neuronal recurrente de primer orden basada en ondículas (RWFONN)
La estructura general del Sistema es:
            (1)
            (2)
donde:
es el estado de la -ésima nerona.
son parámetros fijos de entrenamiento
es la función de activación
son los pesos sinápticos
es el error de identificación
Identification of Chaotic Dynamics in Jerky-Based Systems by Recurrent Wavelet First-Order Neural Networks with a Morlet Wavelet Activation Function. Axioms, 12(2), 200.

## Slide 38: Función de activación de Wavelets de Morlet
se define como:
(3)
donde:
es el estado del sistema a identificar
son términos de expansión y dilatación
Identification of Chaotic Dynamics in Jerky-Based Systems by Recurrent Wavelet First-Order Neural Networks with a Morlet Wavelet Activation Function. Axioms, 12(2), 200.

## Slide 39: Descripción de Morlet wavelet

## Slide 40
Red neuronal recurrente de primer orden basada en ondículas
Algoritmo de error filtrado
(4)
Notes: 4) The proposed neural network structure will be given by system (3) to obtain the identification of the chaotic systems. Presenting three states for each one of the chaotic system states. In addition, equation (4) is the activation function of the neural network, for this case we are using a Morlet wavelet function. Finally, to train the neural network, the filtered error algorithm is used to adjust the synaptic weights in line, this is at each iteration step of the numerical integration method.

## Slide 41
Red neuronal recurrente de primer orden basada en ondículas
(5)
Notes: 4) The proposed neural network structure will be given by system (3) to obtain the identification of the chaotic systems. Presenting three states for each one of the chaotic system states. In addition, equation (4) is the activation function of the neural network, for this case we are using a Morlet wavelet function. Finally, to train the neural network, the filtered error algorithm is used to adjust the synaptic weights in line, this is at each iteration step of the numerical integration method.

## Slide 42: Sistema disipativo inestable
El sistema se describe como:
(6)
donde:
, son parámetros

## Slide 43
Espacio de estados del sistema disipativo inestable de tipo I (UDSI) y espacio de estados de la red neuronal
Figura 4: a) Espacio de estados del sistema disipativo inestable de tipo I, b) Espacio de estados de la red neuronal
Notes: 9) Here, the left side shows the projection of the state variables of the original system, and the figure on the right side shows the projection of the state variables of the proposed artificial neural network. Depicting similarity in the neural identification.

## Slide 44
Identificación neuronal del sistema disipativo inestable de tipo I (UDSI, por sus siglas en inglés)
Figura 3: Variables de estado del sistema disipativo inestable de tipo I
Notes: 8) A similar case is presented here for the state variables of the UDSI, the details show the the brief instant of the convergence of the neural network (blue continuous line) to the original system to be identified (red dashed line).

## Slide 45
Identificación neuronal del sistema disipativo inestable de tipo I (UDSI, por sus siglas en inglés)
Figura 3: Variables de estado del sistema disipativo inestable de tipo I
Notes: 8) A similar case is presented here for the state variables of the UDSI, the details show the the brief instant of the convergence of the neural network (blue continuous line) to the original system to be identified (red dashed line).

## Slide 46: Múltiples sistemas dinámicos caóticos
Echenausía-Monroy, et al (2024). A recurrent neural network for identifying multiple chaotic systems. Mathematics, 12(12), 1835.

## Slide 47: Múltiples sistemas dinámicos caóticos
Echenausía-Monroy, et al (2024). A recurrent neural network for identifying multiple chaotic systems. Mathematics, 12(12), 1835.

## Slide 48: 5. Identificación de la trayectoria del robot

## Slide 49
x0m = [300,0,0];
x0m = [0,0,0];
mu_der = 5; % Velocidad de la llanta der
mu_izq = 4.5; % Velocidad de la llanta izq

## Slide 50
x0m = [0,0,0];
Y0 = [0.1, 0.1, 0.1]
mu_der = 5; % Velocidad de la llanta der
mu_izq = 4.5; % Velocidad de la llanta izq

## Slide 51
mu_der = 5; % Velocidad de la llanta der
mu_izq = 4.5; % Velocidad de la llanta izq
x0m = [300,0,0];
Y0 = [0.1, 0.1, 0.1]

## Slide 53: Aplicaciones

## Slide 54: Real-Time Observer and Neuronal Identification of an Erbium-Doped Fiber Laser
Magallón-García, D. A et al (2025, September). Photonics (Vol. 12, No. 10, p. 955). MDPI.

## Slide 55: Programación en Matlab/Simulink
https://github.com/lex3153-crypto/RWFONN-WORKSHOP

## Slide 56: Conclusiones

## Slide 57
Las redes neuronales de activación aleatoria (RWFONN) son capaces de identificar comportamientos caóticos en los sistemas.
Las RWFONN se entrenan en tiempo real.
No todas las estructuras/funciones de activación son aplicables a todos los sistemas.
A diferencia de la teoría del observador de estado, las RWFONN no requieren conocimiento de las ecuaciones o matrices del sistema.
Conclusiones

## Slide 58
Para cualquier información daniel.magallon6532@academicos.udg.mx luis.ontanon@uaslp.mx Gracias !!!
Notes: Thanks for your attention And please feel free to contact us for further comments